SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Naczepa do przeładunku pionowego (w systemie Huckepack)
– plandeka – curtainsider

Coil Mulda

ILOŚĆ: 15 sztuk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary i masy:

- Długość zabudowy – 13 620 mm.,

- Szerokość zabudowy – 2 480 mm.,

- Wysokość całkowita – 4 000 mm.,

- Masa całkowita (dop/tech) – min. 35 000/39 000 kg.,

- Obciążenie zespołu osi (dop/tech) – 27 000/27 000 kg.,

- Ładowność (dop/tech) – min. 26 000/30 000kg.,

- Obciążenie siodła – min. 11 000 kg.,

- Wysokość wewnętrzna min. 2900 mm

Certyfikat:

- Certyfikat zabezpieczenia ładunku EN 12642 – XL.

Podwozie:

- Pojazd z certyfikatem zgodności z wymaganiami UE – CoC (ang. Certificate of Conformity),

- Pojazd dopuszczony do transportu koleją z prędkością do 140 km/h (KOD XL) 
z kompletnym wyposażeniem dla transportu P 400,

- Kraj dopuszczenia „POLSKA” lub UE,

- Kodyfikacja z naniesieniem kodu ILU oraz technicznej tabliczki znamionowej koszt kodyfikacji po stronie dostawcy,

- 4 obrzeża chwytakowe dla załadunków intermodalnych,

- Boczne zabezpieczenia przeciw najazdowe składane zgodne z aktualnymi przepisami UE,

- Tylne zabezpieczenia przeciw najazdowe składane zgodne z aktualnymi przepisami UE,

- Min. 1 uchwyt na koło zapasowe przed zespołem osi,

- Skrzynka narzędziowa przed zespołem osi,

- 4 pary uchwytów promowych.

Osie:

- 3 osie,

- Hamulce tarczowe,

- Mocowanie kół poprzez centrowanie,

- Zawieszenie pneumatyczne przystosowane do przeładunku pionowego pojazdu,

- Urządzenie do podnoszenia i opuszczania podwozia z funkcją AUTO-RESET.

Układ hamulcowy:

- EBS 2S/2M z programem stabilizacji,

- Dwuobwodowy układ hamulcowy,

- 2 kliny pod koła,

- System pomiaru obciążenia osi z bezpośrednim wskazaniem w pojeździe oraz z możliwością  przekazania wartości na interfejs zewnętrzny.

Nadwozie:

- Zabudowa skrzyniowa 3x dzielona,

- Podnoszony i przesuwany dach, poprzeczka/belka/ tylna unoszona,

- 3 pary wzmocnionych kłonic z 5 kieszeniami na łaty,

- Łaty aluminiowe – 5 kpl.,

- Podłoga z płyty o grubości min. 24 mm.,

- Dopuszczalne obciążenie podłogi min. 5000 kg. na oś wózka widłowego,

- Mulda na zwoje długość min. 7200

- Min 4 pary otworów wpustowych na wsporniki Coil,

- Min 2 Pary wsporników zabezpieczających Kombi-Coil .

Plandeka:

- Plandeka z linką celną,

- Zabezpieczenie plandeki przed kradzieżą siatką stalowa do wysokości min 1800 mm.,

- Kolor Czerwony RAAL 3002,

- Oznakowanie odblaskowe obrysu bocznego i tylu pojazdu,

- Grafika wg wzoru.

Ogumienie:

- 7x435/50 R 19,5 o niskiej emisji energii i hałasu z grupy Premium.